## Slide 1
EIGRP
(Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)

## Slide 2
IGP
(Interior Gateway Protocol)
하나의 조직이나 관리 영역 내부에서 사용하는 라우팅 프로토콜
대표적으로 RIP, IGRP, EIGRP, OSFP, IS-IS

## Slide 3
EIGRP 탄생 배경
원래는 IGRP 라는 프로토콜이 있었음.
얘는 왜 생겼냐  RIP에 한계점을 보완하기 위해.
RIP의 한계점?
• 경로 판단 기준이 Hop Count 뿐임. 근데 최대 홉도 15까지.  큰 네트워크에 부적합
• 수렴 속도와 네트워크 변화에 대한 대응이 느림

## Slide 4
수렴 속도가 느리다 ?
ex) PC - R1 - R2 - R3 - Server 가 있을때 R2 - R3의 링크가 끊어졌다면 라우터들이 거치는 과정
1. R2가 링크 장애를 감지
2. R2가 해당 경로를 사용할 수 없다고 판단
3. R2가 이웃 라우터 R1에게 장애 정보 전달
4. R1이 자신의 라우팅 테이블 수정
5. 다른 라우터들도 순차적으로 정보 수정
6. 모든 라우터가 새로운 경로에 합의
이 전체 과정이 끝나야 수렴이 완료되기 때문에 수렴 속도가 느리다고 함
+타이머 이슈로 각 라우터당 30초까지 늦게 전달될 가능성 있음
ex) R1-R2-R3-R4 에서 R3-R4 링크가 끊기면 R3는 바로 알지만 R2는 R3에게 R1는 R2에게 들어야 함
ex) R1-R2-R3-Dst 에서 R3-Dst 가 끊어지면 R3는 목적지가 끊어진 것을 알지만,
R2가 전에 배운 경로 정보를 다시 R3에게 광고할 수 있음.
R2 입장 : 목적지까지 2Hop R3 입장 : R2 통해서 갈 수 있?
이렇게 되면 R2->R3->R2->R3 루프 발생
하지만 Split-Horizon, Route Poisoning, Hold Down 같은 기능들로 방지를 하긴 하는데
이것도 일정 시간 기다리거나 경로를 제한하기 때문에 소요되는 시간이 있음.
수렴 : 네트워크에 장애나 경로 변화가 발생했을 때,
모든 라우터가 새로운 정상 경로 정보를 동일하게 인식하는 상태
+ Count to Infinity

## Slide 5
네트워크 변화에 대한 대응이 느리다 ?
•링크 단절
•라우터 다운
•새로운 네트워크 추가
•인터페이스 활성화 or 비활성화
•더 좋은 경로 등장
•기존 경로의 속도 저하
+타이머 이슈로 경우에 따라 오래된 경로가 상당 시간 남아 있을 가능성 있음
그래서 네트워크 변화 반영이 느리다고 함

## Slide 6
IGRP 한계점 : Classful Routing Protocol
-VLSM, CIDR, 불연속 네트워크 같은 기능들을 지원 못함
VLSM(Variable Length Subnet Mask) ? : 가변 길이 서브넷 마스크
Ex) 192.168.0.0/24  하나의 네트워크 대역을 필요한 호스트 수에 따라 /26, /27 등 서브네팅 가능
CIDR(Classless Inter-Domain Routing) ? : 클래스 없는 도메인 간 라우팅
Ex) 10.1.1.0  A class(/8) 얘를 /16, /24 등으로 서브네팅 가능
불연속 네트워크 ? : 같은 Major Network 사이에 다른 네트워크가 낀 구조
Ex) 172.16.1.0/24 – R1 – 10.0.0.0/30 – R2 – 172.16.2.0/24
그래서 Classless 기능이 추가된 게 EIGRP
- IGRP를 개선한 프로토콜

## Slide 7
주요 특징

## Slide 8
빠른 경로 수렴
네트워크 장애 발생 시 미리 계산해 둔 백업 경로를 사용해 빠르게 우회할 수 있다.
주 경로를 successor, 조건을 만족하는 백업 경로를 feasible successor
•successor : 목적지까지 가는 최적 경로. 실제 라우팅 테이블에 등록됨.
•feasible successor : successor에 장애가 발생했을 때 사용할 수 있는 루프 없는 백업 경로
2. DUAL 알고리즘 사용
-EIGRP는 최적 경로와 루프 없는 백업 경로를 계산하기 위해 듀얼 알고리즘을 사용.
DUAL ?
- 최적 경로 선정
- 백업 경로 선정
- 라우팅 루프 방지
- 장애 발생 시 빠른 경로 전환

## Slide 9
3. 복합 메트릭 사용
-EIGRP는 기본적으로 다음 두 요소를 이용해 경로를 결정함.
•Bandwidth: 경로 중 가장 낮은 대역폭
•Delay: 경로에 퐇마된 인터페이스 지연시간의 합
대역폭이 높고 지연시간이 낮은 경로를 더 좋은 경로로 판단.
4. 클래스리스 라우팅 지원
-EIGRP는 서브넷 마스크 정보를 함께 전달함.
서브넷을 전달함으로써 지원하는 기능
-VLSM
-CIDR
-서로 다른 서브넷 크기
-불연속 네트워크

## Slide 10
5. 부분 업데이트
-RIP는 일정 시간마다 라우팅 테이블 전체를 전송하지만, EIGRP는 변화가 발생했을 때 필요한 정보만 전달함.
따라서 대역폭 사용량이 비교적 적음.
6. 비균등 비용 부하 분산
-EIGRP는 동일한 메트릭의 경로뿐 아니라, 메트릭이 서로 다른 경로도 동시에 사용할 수 있음
(여기서 사용되는 명령어 : variance)

## Slide 11
EIGRP 패킷 종류 5가지
•Hello : 이웃 라우터 탐색 및 유지
•Update : 라우팅 정보 전달
•Query : 경로를 찾지 못했을 때 이웃에게 문의
•Reply : Query에 대한 응답
•Ack : Update 등의 수신 확인
Hello 패킷이 ipv4 환경에서 사용하는 멀티캐스트 주소 : 224.0.0.10
EIGRP의 IP 프로토콜 번호는 88 (TCP, UDP를 사용하는 것이 아닌, IP 위에서 직접 동작)

## Slide 12
EIGRP 이웃 관계 형성 조건
- 서로 직접 연결되어 있어야 함
- 같은 EIGRP AS 번호를 사용해야 함
- K값이 동일해야 함
- 해당 인터페이스가 EIGRP에 포함되어 있어야 함
- 인증을 사용한다면 인증 설정이 같아야 함
- 인터페이스가 passive-interface로 설정되지 않아야 함

## Slide 13
항목 | RIP | EIGRP
경로 계산 기준 | Hop Count | Bandwidth, Delay
경로 변경 감지 | 타이머와 이웃 업데이트 의존 | Hello와 DUAL 사용
최대 홉 수 | 15 | 실질적으로 훨씬 큰 네트워크 지원
수렴 속도 | 느림 | 빠름
업데이트 방식 | 주기적 전체 업데이트 | 변경 발생 시 부분 업데이트
백업 경로 | 제한적 | Feasible Successor
장애 발생 시 | 새로운 경로를 다시 학습 | 백업 경로가 있으면 즉시 전환
부하 분산 | 동일 비용 | 동일·비균등 비용
루프 방지 | Split Horizon, Poisoning 등 | DUAL 기반 루프 방지
라우팅 코드 | R | D

## Slide 14
왜 사용하는가? | 설명
빠른 장애 복구 | Feasible Successor를 이용해 즉시 우회
네트워크 부하 감소 | 변경된 경로만 부분 업데이트
효율적인 경로 선택 | Bandwidth와 Delay를 이용한 메트릭
대규모 네트워크 지원 | RIP보다 확장성이 뛰어남
IP 주소 효율적 사용 | VLSM, CIDR 지원
Cisco 환경 최적화 | Cisco 장비 중심 네트워크에서 설정과 관리가 쉬움

## Slide 15
EIGRP 총정리
--> DUAL 알고리즘을 사용하여 최적 경로와 루프 없는 백업 경로를 계산하고,
Bandwidth와 Delay를 기준으로 빠르게 라우팅하는 동적 라우팅 프로토콜